ПОСТАНОВЛЕНИЕ

проект

от 				2023 г.                                                                        №

О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Княжпогостский» от 03.03.2021 № 80 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Чиньяворык»

В соответствии с ч. 3.3 ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, заключения о результатах публичных слушаний от 13.11.2023 №

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации муниципального района «Княжпогостский» от 03.03.2021 № 80 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования сельского поселения «Чиньяворык» (далее – Правила) следующие изменения:

1.1. части 2, 3 статьи 52.1 Правил изложить в следующей редакции:

«

2. Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства в границах территориальной зоны Ж-1:

| Код (числовое обозначение вида разрешённого использования земельного участка) | Наименование вида разрешённого использования земельного участка |
| --- | --- |
|  | ОСНОВНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 2.1.1 | малоэтажная многоквартирная жилая застройка; |
| 2.2 | для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок); |
| 2.3 | блокированная жилая застройка; |
| 3.1.1 | предоставление коммунальных услуг; |
| 3.2.3 | оказание услуг связи; |
| 2.7.1 | хранение автотранспорта; |
|  | УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ ВИДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 3.3 | бытовое обслуживание; |
| 3.2.2 | оказание социальной помощи населению; |
| 3.4.1 | амбулаторно-поликлиническое обслуживание; |
| 3.6.1 | объекты культурно-досуговой деятельности; |
| 3.8.1 | государственное управление; |
| 4.4 | магазины; |
| 4.6 | общественное питание; |
| 13.1 | ведение огородничества; |
|  | ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| 2.7 | обслуживание жилой застройки; |
| 12.0 | земельные участки (территории) общего пользования; |

3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в зоне Ж-1:

|  | Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений (при условии соблюдения требований пожарной безопасности, гигиенических требований к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий, в том числе норм освещённости) | м | 3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | от красной линии улиц | м | 5 |
|  | от красной линии проездов | м | 3 |
|  | для кодов 3.1.1, 4.4, 4.6 | м | 1 |
|  | для кодов 3.1.1, 2.7, 2.7.1: при площади земельного участка менее или равным 100 кв. м. при площади земельного участка более 100 кв. м. | м м | 0,2 1 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа | м | 15 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 4 этажа | м | 20 |
|  | Минимальное расстояние между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-4 этажа и торцами таких зданий с окнами из жилых комнат | м | 10 |
|  | Предельное количество этажей или предельную высоту зданий, строений, сооружений: |  |  |
|  | Предельная высота зданий, строений, сооружений для кодов 2.1.1, 2.2, 2.3 | м | 20 |
|  | для кодов 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.8.1, 4.4, 4.6, 2.7.1, 13.1 | м | 6 |
|  | для кодов 3.1.1, 2.7 | м | не подлежит установлению |
|  | Предельное количество этажей для кодов 2.1.1 |  | 4 |
|  | для кодов 2.2, 2.3 |  | 3 |
|  | для кодов 3.2.2, 3.2.3, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 3.8.1, 4.4, 2.7.1, 4.6, 13.1 |  | 1 |
|  | для кодов 3.1.1, 2.7 |  | не подлежит установлению |
| 6. | Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка |  |  |
|  | для кодов 2.1.1, 3.3, 3.4.1, 3.6.1, 2.7, 13.1 | % | 40 |
|  | для кодов 2.2, 2.3, 3.2.2, 3.8.1 | % | 50 |
|  | для кодов 4.4, 4.6 | % | 70 |
|  | для кодов 3.1.1, 2.7, 2.7.1, 3.2.3 | % | не подлежит установлению |
| 7. | Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков, в том числе их площадь: |  |  |
|  | Минимальный размер земельного участка для кодов 2.1.1, 2.3, 3.3, 3.2.2, 3.6.1, 3.8.1 | кв. м | 600 |
|  | для кодов 2.2, 13.1 | кв. м. | 400 |
|  | для кодов 4.4, 4.6 | кв. м. | 200 |
|  | для кодов 2.7.1 | кв. м. | 30 |
|  | для кодов 3.1.1, 3.4.1, 2.7, 3.2.3 | кв. м. | не подлежит установлению |
| для кода 12.0: в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации действие градостроительных регламентов не распространяется на земельные участки в границах территорий общего пользования |
| 8. Размещение площадок необходимо предусматривать на расстоянии от окон жилых и общественных зданий, м, не менее: для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста …………………... 12; для отдыха взрослого населения ............................................................................... 10; для занятий физкультурой (в зависимости от шумовых характеристик <*>) ...... 10 - 40; для хозяйственных целей ........................................................................................... 20; для выгула собак ......................................................................................................... 40; для стоянки автомобилей ………………………………………по 11.34. СП 42.13330.2016 Примечание: <*> Наибольшие значения следует принимать для хоккейных и футбольных площадок, наименьшие - для площадок для настольного тенниса. Расстояния от площадок для сушки белья не нормируются; расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ дошкольных образовательных организаций, медицинских организаций и предприятий питания следует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее удаленного входа в жилое здание - не более 100 м (для домов с мусоропроводами) и 50 м (для домов без мусоропроводов). Не менее 50% дворовых площадок должны быть озеленены с посадкой деревьев и кустарников. Спортивные площадки во дворе должны иметь ограждения и спортивные покрытия. 13. Живые изгороди не должны выступать за границы земельных участков, иметь острые шипы и колючки со стороны главного фасада (главных фасадов) дома, примыкающих пешеходных дорожек и тротуаров. |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава МР «Княжпогостский» -

руководитель администрации                                                                                 А.Л. Немчинов

# Text boxes

АДМИНИСТРАЦИЯ

# МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«КНЯЖПОГОСТСКИЙ»

«КНЯЖПОГОСТ»

МУНИЦИПАЛЬНŐЙ РАЙОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ