| «Тракт» сикт овмöдчöминса администрация |  | Администрация сельского поселения «Тракт» |
| --- | --- | --- |

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ШУÖМ

от  28 сентября 2016г.                                                                                             №  72

пст. Тракт, Княжпогостский  район

Республика Коми

Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Тракт» на 2016-2021 г.г.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 502 «Об утверждении требований  к программам  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» администрация сельского поселения «Тракт»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Тракт» на 2016-2021 годы согласно приложению к настоящему постановлению.

- Контроль исполнения постановления оставляю за собой.

- Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель руководителя

администрации сельского поселения «Тракт»                                                     Е.Ю. Якк

СОДЕРЖАНИЕ

1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	4

2.	ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА	6

3.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	9

3.1	Коммунальная инфраструктура энергоснабжения	11

3.2	Коммунальная инфраструктура газоснабжения	12

3.3	Коммунальная инфраструктура водоснабжения	12

3.4	Коммунальная инфраструктура водоотведения	12

3.5	Коммунальная инфраструктура теплоснабжения	12

3.6	Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов	13

4.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ	13

4.1	Анализ социально-экономического развития сельского поселения	13

4.1.1.Краткая характеристика сельского поселения.	13

4.1.2. Климат.	15

4.1.3. Анализ численности населения	16

4.1.4. Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.17

4.1.5.Мероприятия по развитию и размещению объектов жиищного фонда................................................................................................17

4.1.6.Характеристика экономики сельского поселения	17

4.2	Перспектива развития территории сельского поселения.	17

4.3	Объемы коммунальных услуг до 2030 года.	19

5.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	20

5.1	Система электроснабжения	21

5.2	Система теплоснабжения	25

5.3	Система водоснабжения	26

5.4	Система водоотведения	28

5.5	Система газоснабжения	28

5.6	Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей	28

6.	ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ	32

6.1	Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.	34

6.2	Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении	36

6.3	Программа инвестиционных проектов в водоснабжении	39

6.4	Программа инвестиционных проектов в водоотведении	41

6.5	Программа инвестиционных проектов в газоснабжении	41

6.6	Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов	41

6.7	Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей	44

6.8	Программа установки приборов учета у потребителей	44

7.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	46

7.1	Ответственные за реализацию Программы	46

7.2	План-график работ по реализации Программы	46

7.3	Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы	46

7.4	Порядок корректировки Программы	47

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

ПАСПОРТ

Комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» Княжпогостского района Республики Коми

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» на период 2016-2030 годы |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Приказ Министерства регионального развития РФ от 06.05.2011 №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований"; - Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация сельского поселения «Тракт» |
| Основные разработчики Программы | Администрация сельского поселения «Тракт» |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения «Тракт» |
| Цель Программы | Обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации. |
| Задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. 4. Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры сельского поселения. 6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт». 7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации программы –2016- 2030 год. Этапы осуществления Программы: один этап: 2016-2030 годы. |
| Основные мероприятия Программы | - модернизация сетей коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; - мероприятия по переводу котельных с твердого на газовое отопление; - реконструкция линий электропередачи; -строительство водопровода в пст.Тракт - осуществить строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений в пст.Тракт; - осуществить замену ветхих водопроводных сетей, прокладка новых сетей в местах, где они отсутствуют, обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН., осуществить реконструкцию и строительство пожарных резервуаров и водоёмов. |
| Объёмы и источники финансирования | Внебюджетные средства администрации сельского поселения и предприятий коммунального комплекса, при наличие бюджетных в виде дотации, трансфертов, целевых поступлений |

ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА

Целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» является обеспечение развития коммунальных систем и объектов в соответствии с потребностями жилищного строительства, повышение качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшение экологической ситуации.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры.

Основными задачами Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры являются:

- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.

- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.

- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.

- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.

- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергетической эффективности коммунальной инфраструктуры.

- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры базируются на следующих принципах:

- системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;

- комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Полномочия органов местного самоуправления при разработке, утверждении и реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры разработана в соответствии с документами территориального планирования, при этом органы местного самоуправления имеют следующие полномочия:

- Представительный орган – Администрация сельского поселения «Тракт» осуществляет рассмотрение и утверждение Программы.

Представительный орган имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию системы коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Тракт», необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- разрабатывать и утверждать в соответствии с действующим законодательством экономические и правовые нормы и нормативы по обеспечению реализации мероприятий, предусмотренных в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Тракт», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Глава сельского поселения «Тракт» осуществляет принятие решения о разработке Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры; утверждение перечня функций по управлению реализацией Программы, передаваемых структурным подразделениям Администрации сельского поселения «Тракт» или сторонней организации.

Глава сельского поселения «Тракт» имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения «Тракт», возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

- Администрация сельского поселения «Тракт»:

- выступает заказчиком Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры;

- организует реализацию и мониторинг Программы.

Администрация сельского поселения «Тракт» имеет право:

- запрашивать и получать от потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, необходимую для осуществления своих полномочий информацию;

- выносить предложения о разработке правовых актов местного значения, необходимых для реализации мероприятий Программы;

- рассматривать жалобы и предложения потребителей и организаций коммунального комплекса, осуществляющих эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры в границах сельского поселения, возникающие в ходе разработки, утверждения и реализации Программы.

Сроки и этапы:

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» разрабатывается на период с 2016 до 2030 года.

Этапы осуществления Программы:

1 этап – 2016- 2030 годы;

ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Общие данные, влияющие на разработку технологических и экономических параметров Программы:

- Площадь территории (на 01.01.2016) – 1,291 га.

- Численность населения (на 01.01.2016) – 1360 чел.

- Территориальное деление:

Территорию поселения составляют земли четырёх населенных пунктов (пст.Ракпас, пст.Тракт, пст.Чернореченский, пст.Вожаёль) в административных границах сельского поселения.

- Общая площадь жилищного фонда (2016 г.) – 40,7 тыс. кв. м.

- Число источников энергоснабжения (2016 г.)- :

теплоснабжения – 6 единиц.

электроснабжения – 1 единицы.

газоснабжение – 3 ГРУ.

водоснабжение – 14 скважин.

- Протяженность сетей (2016 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении –

Ракпас -1,9 км.

Тракт -1,5 км

Чернореченский -2,4 км

Вожаёль -1,5 км

водопроводные – нет данных

канализационные –    нет данных

газоснабжение –     нет данных

Электроснабжения  -       нет данных

- Доля сетей, нуждающихся в замене, в общей протяженности сетей (по состоянию на 2016 г.):

тепловых в двухтрубном исчислении – нет данных  %;

водопроводных –  нет данных %;

канализационных –  нет данных %;

электроснабжения –   пст.Тракт   до 15  лет; нуждается в замене – 40% (Чернореченский-50%, Вожаёль-60%);

газоснабжения – 0 %.

- Отпущено энергии (2016 г.):

теплоснабжение –  нет данных  Гкал;

электроснабжение – нет данных тыс. кВт (в год)

газоснабжение – 323 тыс. м3;

холодное водоснабжение – нет данных тыс. м3;

водоотведение – нет данных  тыс. куб.м;

ТБО – нет данных тыс.куб.м.

## 3.1	Краткая характеристика муниципального образования

сельское поселение «Тракт».

Муниципальное образование сельское поселение «Тракт» образовано в соответствии с Законом Республики Коми от 27.02.2012 года № 11-РЗ «Об объединении муниципальных образований сельских поселений «Тракт» и «Вожаёль», расположенных на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» в Республике Коми, и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми» (принят ГС РК 16.02.2012г.) Административным центром поселения является поселок сельского типа «Тракт».  Территорию муниципального образования составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов: поселки сельского типа (далее-пст.) Ракпас, Тракт, Чернореченский, Вожаёль. Сельское поселение «Тракт» расположено в юго-восточной северной и северо-восточной части Княжпогостского района  Республики Коми.  Удаленность от трассы регионального значения «Сыктывкар-Ухта» составляет пст.Ракпас- 2,5 километра, пст.Тракт- 1,1 километра. Дорога частично с твердым асфальтовым покрытием на пст.Ракпас и асфальтовым покрытием на пст.Тракт. Улично-дорожная сеть пст.Ракпас с грунтовым покрытием составляет 4,9 км., пст.Тракт грунтовым и асфальтовым покрытием – 21,0 километра. Улично-дорожная сеть нуждается в ремонте. Рельеф поселения определяется расположением его в орографической области Вычегодско-Мезенской равнины. Территория характеризуется равнинным и пологоволнистым рельефом и представлена водно-ледниковыми равнинами, переработанными денудацией и водно-аккумулятивными процессами.

В поселении имеется Дом культуры, две школы-сад, три фельдшерско-акушерского пункта и одна врачебная амбулатория, четыре почтовых отделения, одно отделение сберегательного банка, две библиотеки.

Таблица 3.1.1

| № п/п | Муниципальное образование | Площадь территории | Генеральный план поселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1 | Сельское поселение «Тракт» | 1,291 га | Имеется Генеральный план на 2 поселения пст.Ракпас, пст.Тракт. При объединении поселений корректировки в Генеральный план не вносились. |

Документом территориального планирования является генеральный план сельского поселения «Тракт», который, исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов, комплексно решает задачи обеспечения устойчивого развития сельского поселения, развития его инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

На данный момент генплан поселения имеется на 2 посёлка – пст.Ракпас, пст.Тракт (не внесены корректировки при объединении поселений по поселкам Чернореченский, Вожаёль). В связи с отсутствием генплана с учетом всех населенных пунктов входящих в состав поселения провести анализ перспектив развития сельского поселения на данном этапе невозможно.

## Коммунальная инфраструктура энергоснабжения

Распределение и поставку электрической энергии потребителям на территории поселения осуществляет: филиал ОАО «Коми энергосбытовая компания».

Характеристика линий электропередачи:

| Наименование линии | Статус | Напряжение, кВ | Общая протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | км |
| ПС- 35/10 кВ «Тракт» | - | 35кВ |  |
|  |  | 10кВ |  |
| ПС-35/10 кВ «Ракпас» | - | 35кВ | 548 м |
|  |  | 10кВ | 3116 м |

Распределение, передача электроэнергии потребителям сельского поселения «Тракт» Княжпогостского района Республики Коми осуществляется от энергосистемы «Комиэнерго».

Центрами питания СП являются – ПС 35/10кВ «Тракт» и «Ракпас».Также по территории проходят ВЛ: 220 кВ пс «Синдор», пс «Ухта» и ВЛ  35 кВ пс «Весляна»- пс «Княжпогост» с ответвлением на пс «Тракт» и  пс «Ракпас» .

Распределение электроэнергии по потребителям осуществляется на напряжении 10 кВ по  ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4 кВ.

В границах сп «Тракт» планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 35/10 кВ «Тракт», «Ракпас» и охранные зоны воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ, 35 кВ и 10 кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие ПС 35/10кВ «Тракт»-1600кВА и «Ракпас»-1600кВА открытого типа имеют  2 трансформатора.

Количество КТП : пст.Ракпас-5, пст.Тракт- 4 (пст.Чернореченский – 5, пст.Вожаёль – 4)

Общая длина существующих воздушных линий 0,4 кВ составляет: пст.Ракпас-1601 м., пст.Тракт – 14150 м., итого - 15751м. (пст.Чернореченский – 5720 м., пст.Вожаёль – 3620 м., итого -  9340 м.); 10 кВ – пст.Ракпас – 3116 м., Тракт – 2750 м., итого – 5866 м. (пст.Чернореченский – 7165 м., пст. Вожаёль – 14500м., итого -  21665 м.)

Состояние сетей 10-0,4 кВ:

пст.Ракпас до10 лет 100%; нуждается в замене – 0%.

пст.Тракт   до 15  лет; нуждается в замене – 40% (Чернореченский-50%, Вожаёль-60%)

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» (Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009г. № 160) охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют: 220кВ-25м, 35кВ- 15м, 10кВ- 10м по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

## Коммунальная инфраструктура газоснабжения

Газоснабжение природным газом в сельском поселении «Тракт» имеется в пст.Тракт, пст.Ракпас и осуществляется на базе использования межпоселкового газопровода. Основным предприятием, обслуживающим газовые сети является филиал АО «Газпром газораспределение Сыктывкар» в г.Емве.

Объем реализации газа населению составляет

| № | Наименование населенного пункта | Объемы поставок по годам | Количество потребителей индивидуального (коттеджного) строительства переведенных на автономные источники тепла, работающие на газовом топливе с 2014 по 2016гг. (квартир) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 |  |
| 1 | Ракпас | 8,3 тыс.м3 | 35 тыс.м3 | 37 тыс.м3 | 5 |
| 2 | Тракт |  |  | 286 тыс.м3 | 36 |

Мероприятия на расчетный срок: своевременная диагностика, реконструкция или замена изношенных газопроводов, не отвечающих требованиям безопасности и техническим нормам; применение для новых прокладок газопровода и при реконструкции действующих подземных газопроводов полиэтиленовых труб с эффективными покрытиями.

Мероприятия на первую очередь: перевод потребителей индивидуального (коттеджного) строительства на автономные источники тепла (АИТ), работающие на газовом топливе.

## Коммунальная инфраструктура водоснабжения

Источниками  водоснабжения населения служат подземные и поверхностные воды.

В пст.Тракт существует подземный водозабор (две артезианские скважины № 85-Э, № 135), в пст.Ракпас- поверхностный водозабор на р.Кылтовка, от которого вода поступает на водоочистную установку «Струя».

В настоящее время  водопроводные сети функционируют в пст.Ракпас, частично пст. Тракт (Чернореченский, Вожаёль). Вода к   жилым домам подается по водопроводным сетям.

Часть домов пст.Тракт (пст. Чернореченский)снабжается водой от водоразборных колонок

Данные по потреблению воды отсутствуют.

Качество питьевой воды, поступающей населению, соответствует СанПиН.

Техническое состояние существующих сетей и сооружений водопровода, ввиду их длительной эксплуатации, снижает уровень подготовки воды питьевого качества. Требуется ремонт и реконструкция. В 2012-2013гг. в пст.Ракпас проведены работы по бурению разведочно-эксплуатационных скважин для хозяйственно-питьевого водоснабжения  № 2Р, № 3Р, № 4Р, № 5Р.

Мероприятия на расчетный срок: предусмотреть развитие систем водоснабжения поселков, включая реконструкцию водозаборов, водопроводных сетей, обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений

Мероприятия первой очереди: осуществить замену ветхих водопроводных сетей, прокладка новых сетей в местах, где они отсутствуют, обустроить зоны санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений на всех объектах, где их нет в настоящее время в соответствии с СанПиН., осуществить реконструкцию и строительство пожарных резервуаров и водоёмов.

## Коммунальная инфраструктура водоотведения

В пст.Ракпас часть стоков направляется на очистные сооружения (КОС). Лимит сбросов стоков на КОС составляет 73,0 тыс.м3 /год (примерно 200-250 м3/сут.) Нормативная величина зоны составляет 200м. Канализационные сети требую замены и ремонта.

Проектные предложения: Существующие очистные сооружения и сети пст.Ракпас требуют реконструкции. Предлагается строительство децентрализованной системы хозяйственно-бытовой канализации в пст.Тракт с отведением стоков на локальную очистную установку.

Вывоз стоков из неканализованной застройки, оборудованной выгребами, предусмотреть на сливную станцию при КОС.

Мероприятия на первую очередь: провести реконструкцию существующих канализационных очистных сооружений и сетей в пст.Ракпас, осуществить строительство канализационных сетей и локальных очистных сооружений в пст.Тракт.

## Коммунальная инфраструктура теплоснабжения

Система централизованного теплоснабжения потребителей сельского поселения «Тракт» базируется на котельных, работающих на твердом топливе (уголь, дрова).

Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии расходуется на отопление жилых и общественных зданий.

Протяженность тепловых сетей составляет 2,57 км, в том числе ветхих - нет данных (км).

Отопление части муниципального жилого сектора и частного сектора – в основном печное на дровах в пст.Тракт.

Характеристики существующих котельных

| Наименование | Кол-во котельных | Мощность Гкал/ч | Присоединенная мощность Гкал/ч | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная пст.Ракпас (очистные сооружения, поселковая) | 2 | 1,72 | 0,66 | уголь, дрова |
| Котельная пст. Тракт | 1 | 1,65 | 0,57 | уголь, дрова |
| Итого по сельскому поселению |  | 3,37 | 1,23 |  |
| Котельная пст.Чернореченский |  |  |  | уголь, дрова |
|  | ЦАБ | 1,43 | 0,33 |  |
|  | Школьная | 0,8 | 0,41 |  |
|  | Центральная | 1,35 | 0,35 |  |
| Котельная пст.Вожаёль | 1 | 2,5 | 0,5 | уголь, дрова |
| Итого |  | 6,08 | 1,59 |  |

## Коммунальная инфраструктура утилизации твердых бытовых отходов

Вывоз мусора на территории сельского поселения «Тракт» не производится так как не имеется площадок временного хранения ТБО, отсутствуют санкционированные свалки.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

## 4.1Анализ социально-экономического развития сельского поселения

Краткая характеристика поселения.

Сельское поселение «Тракт» расположено в юго-восточной части Княжпогостского района Республики Коми. С севера и северо-востока оно граничит с сельским поселением Вожаёль (в настоящее время сельское поселение Вожаёль входит в состав сельского поселения «Тракт», в 2012 году произошло присоединение поселения Вожаёль), с востока – с межселенными территориями, с юго-востока – с МО «Корткеросский район», с юга- с межселенными территориями, с юго-запада – городским поселением «Емва».

В состав сельского поселения «Тракт» в настоящее время входят 4 населенных пункта: поселок сельского типа Ракпас, поселок сельского типа Тракт, поселок сельского типа Чернореченский, поселок сельского типа Вожаёль. Поселок Тракт является крупным населенным пунктом Княжпогостского района. Основой его развития до 90 годов –лесозаготовительная отрасль Коми

Климат.

Климат умеренно-континентальный, лето короткое и умеренно-прохладное, зима многоснежная, продолжительная и умеренно холодная. Климат формируется в условиях малого количества солнечной радиации зимой, под воздействием северных морей и интенсивного западного переноса воздушных масс. Вынос теплого морского воздуха, связанный с прохождением атлантических циклонов, и частые вторжения арктического воздуха с Северного Ледовитого океана придают погоде большую неустойчивость в течение всего года. Все это отражается на температурном режиме, определяя продолжительность холодного и теплого периодов.

Территория поселения относится к юго-западному равнинному климатическому району Республики Коми, характеризующемуся умеренно теплым климатом, пониженным суммами температур за период активной вегетации (выше 10 градусов по Цельсию) и равномерным распределением осадков на большей части территории. Самым теплым месяцем года является июль (средняя месячная температура около -+ 16 градусов), самым холодным месяцем – январь. Среднегодовая температура воздуха колеблется от 0 до -1 градуса. Число дней со средней суточной температурой воздуха выше нуля градусов составляет 180-190.

Территория относится к зоне влажного климата с весьма развитой циклонической деятельностью. Среднегодовое количество осадков равно 500-600 мм.

Снежный покров является фактором, оказывающим существенное влияние на формирование климата в зимний период, в основном вследствие большой отражательной способности поверхности снега. В то же время снежный покров предохраняет почву от глубокого промерзания. Наиболее интенсивный рост высоты снежного покрова идет от ноября к январю, в месяцы с наибольшей повторяемостью циклонической погоды, когда сохраняются основные запасы снега. Наибольшей величины он достигает во второй декаде марта. Наибольшая за зиму средняя высота снежного покрова по данным снегомерной съемки в лесу составляет 82 см. Число дней с устойчивым снежным покровом составляет 165-175 см.

В целом за год преобладают ветры северного направления. Среднегодовая скорость ветра около 3м/с.

Согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» территория сельского поселения по климатическому районированию относится к строительно-климатической зоне IB.

Продолжительность отопительного периода с сентября по май – 260 дней.

Анализ численности населения

Сельское поселение  - это населенный пункт, где живут учителя и пенсионеры, предприниматели и школьники, медицинские работники и работники культуры, в общем люди разных профессий и возрастов. на территории поселения зарегистрировано на 1 января 2016 г – 1360 человек, из них:

- мужчин – 658 чел., 48,4%

- женщин – 702 чел., 51,6%

Трудоспособного возраста:

- мужчин – 456 чел., 33,5%;

- женщин – 342 чел., 25,1%.

Дети и подростки от 0 до 16 лет – 212  чел.

Население старше трудоспособного возраста 350 человек

- участники ВОВ – 1 чел.;

- блокадниц - 0 чел.;

- долгожителей (90 и более лет) - 2 чел.;

В 2016 году родилось 7 человек, умерло 34 человека.

Прогнозная численность населения  сельского поселения снижается ежегодно ввиду того, что на территории поселения имеется серьёзная проблема трудоустройства, обеспечение населения рабочими местами.

Анализ состояния жилищного фонда и перспективы его развития.

Жилищный фонд сельского поселения по состоянию на 2016 г. составил 40,7 тыс.кв.м.

По своей объемно-планировочной структуре жилищный фонд поселения представлен как малоэтажной (одноэтажные-26,24 тыс.кв.м;двухэтажные-13,96 тыс.кв.м.) застройкой с преобладанием муниципального жилищного фонда.

В структуре жилищного фонда поселения 38,4тыс.кв.м. составляет муниципальное жилье, 2.28 тыс.кв.м. частный сектор,   находящееся в неудовлетворительном состоянии.

Требуется строительство нового жилищного фонда, ввиду сильной его изношенности.

Характеристика экономики сельского поселения

Экономика сельского поселения строится за счет функционирования на территории поселения -2 объектов школа-детский сад (Тракт, Чернореченский), фельдшерско-акушерских пунктов -3 (Ракпас, Чернореченский, Вожаёль) и ГБУЗ РК КЦРБ врачебная амбулатория пст.Тракт. Дом культуры в пст.Тракт и организации ЖКХ в каждом населенном пункте, также имеется 1 пекарня (Тракт) и 3 магазина. Для развития сельского поселения данной инфраструктуры явно недостаточно.

## Перспектива развития территории сельского поселения.

Перспектива развития территории сельского поселения рассматривается до 2030 года.

Основную роль потенциального роста интереса со стороны инвесторов играет наличие, развитая транспортная сеть, наличие трудовых ресурсов, поддержка со стороны органов власти. Для повышения инвестиционного потенциала необходимо формирование на территории сельского поселения системы инвестиционных площадок (подготовка свободных земель под промышленную застройку в местах, обеспеченных соответствующей производственной инфраструктурой: транспортными коммуникациями, газо-, тепло- и электроснабжением, средствами связи).

Одним из основных условий развития  экономики, решения проблем занятости населения, повышения качества обслуживания населения, снижения социальной напряженности, а также повышения налоговых поступлений в доходную часть районного и местного бюджета является малое предпринимательство.

Важную роль в экономике поселения играет развитие малого и среднего бизнеса.

Почти все действующие  предприятия поселения являются малыми.

Основными задачами для дальнейшего развития малого бизнеса на территории сельского поселения является:

- необходимость проводить работу по устранению административных барьеров;

- создание благоприятного инвестиционного климата для развития малого предпринимательства;

- освоение малым бизнесом новых рынков;

- создание правовых условий для динамичного развития.

Для создания условий роста экономического потенциала промышленного комплекса сельского поселения необходимо решение следующих задач:

- рост эффективности производства, техническое перевооружение существующих предприятий;

- повышение инвестиционной привлекательности поселения, создание благоприятных условий для привлечения инвесторов с целью создания новых производств и развития уже имеющихся;

- укрепление экономики за счет создания благоприятных условий для устойчивого развития малого предпринимательства как инструмента для создания новых рабочих мест, одного из источников дохода местного бюджета и обеспечения населения качественными товарами и услугами.

## Объемы коммунальных услуг до 2030 года.

Согласно проведенному анализу потребления коммунальных услуг в сельском поселении отмечены следующие тенденции:

- низкие темпы роста по группе «бюджетно-финансируемые потребители» (образование, здравоохранение, культура);

Кроме того, значительное влияние на определение фактического потребления объемов коммунальных услуг (снижение потребления) окажет увеличение удельного веса расчета по приборам учета (общедомовым и внутриквартирным).

Факторы, принятые в расчет при определении объемов потребления услуг коммунальной сферы на перспективу:

- рост численности населения в связи с увеличением малоэтажного строительства;

- энергосберегающие мероприятия в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- выполнение мероприятий по установке приборов учета у потребителей услуг.

Объемы коммунальных услуг до 2030 года

|  | Холодная вода, м3 | ГВС, м3 | Сточные воды, м3 | Тепловая энергия, Гкал | Электроэнергия, кВт/час | Газ | Твердые бытовые отходы, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетевой, м3 | сжижен-ный, тн |  |
| 2016 год |
| ВСЕГО | н/д | 0,0 | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д |
| 2030 год |
| ВСЕГО | н/д | 0,0 | 0 | н/д | н/д | 0 | 0 | н/д |

Прогноз потребности разработан с учетом строительства новых объектов с современными стандартами эффективности и сноса старых объектов.

Прогноз осуществлен в показателях годового расхода коммунальных ресурсов и величины присоединенной нагрузки.

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ сельского ПОСЕЛЕНИЯ

Система ресурсоснабжения сельского поселения «Тракт» включает следующие отрасли:

- электроснабжение;

- теплоснабжение;

- водоснабжение;

- водоотведение;

- сбор и утилизация твердых бытовых отходов.

## 5.1.Система электроснабжения

Электроснабжение потребителей сельского поселения «Тракт» Княжпогостского района Республики Коми осуществляется от энергосистемы «Комиэнерго».Центрами питания сельского поселения являются ПС 35/10кВ «Тракт» и «Ракпас» .Также по территории проходят ВЛ: 220кВ ПС «Синдор»- ПС «Ухта» и ВЛ 35 кВ ПС «Весляна»-ПС «Княжпогост» с ответвлением на ПС «Тракт» и ПС «Ракпас».

Распроеделение электроэнергии по потребителямосуществляется на напряжении 10кВ по ВЛ 10кВ через сеть ТП 10/0,4кВ.

В границах сельского поселения «Тракт» планировочными ограничениями являются шумовые зоны электрических подстанций 35/10кВ «Тракт», «Ракпас» и охранные зоны воздушных линий   электропередачи напряжением 220 кВ, 35 кВ, 10кВ, проходящих по рассматриваемой территории.

Существующие ПС 35/10кВ «Тракт» и «Ракпас» открытого типа имеют 2 трансформатора, основных источников шума, мощностью 2х2,5 МВА и 2х6,3 МВА расстояние от них до жилой застройки составляет 30м и 95 м.

В соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон охранные зоны вдоль воздушных линий электропередачи составляют :220кВ-25м, 35кВ-15м., 10кВ-10м. по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении.

В соответствии с Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» (ст. 7) и Постановлением Правительства России от 13.08.1997 № 1013 электрическая энергия подлежит обязательной сертификации по показателям качества электроэнергии, установленным ГОСТ 13109-97 «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

Нормы КЭ, установленные стандартом, включаются в технические условия на присоединение потребителей электрической энергии и в договоры на пользование электрической энергией между электроснабжающими организациями и потребителями электрической энергии.

Контроль за соблюдением энергоснабжающими организациями и потребителями электрической энергии требований стандарта осуществляют органы надзора и аккредитованные в установленном порядке испытательные лаборатории по качеству электроэнергии.

Контроль качества электрической энергии в точках общего присоединения потребителей электрической энергии к системам электроснабжения общего назначения проводят энергоснабжающие организации. Для качественного и надёжного электроснабжения потребителей необходима в перспективе поэтапная реконструкция ЛЭП и подстанций поселения и внедрение энергосберегающих технологий.

Воздействие на окружающую среду.

Так как в сельском поселении отсутствуют собственные генерирующие источники электроэнергии, то вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики в процессе эксплуатации ограничивается воздействием при строительстве и воздействием при утилизации демонтированного оборудования и расходных материалов.

При строительстве объектов энергетики происходит вырубка лесов (просеки под трассы ЛЭП), нарушение почв (земляные работы), нарушение естественной формы водоемов (отсыпки).

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесов, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

Эксплуатация аккумуляторных батарей сопровождается испарением электролита, что представляет опасность для здоровья людей. Также АКБ несут опасность разлива электролита и попадания его в почву и воду. Во избежание нанесения ущерба окружающей среде необходима правильная утилизация отработавших аккумуляторных батарей.

Масляные кабели при истечении срока эксплуатации остаются в земле, и при дальнейшем старении происходит разрушение изоляции и попадание масла в почву. Для предотвращения данного воздействия необходимо использовать кабели с пластмассовой изоляцией либо с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Расчёты тарифов производятся энергоснабжающими организациями на основании «Методических указаний по расчету тарифов на услуги по организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) и в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 332 "Об утверждении Положения о Федеральной службе по тарифам" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 29, ст. 3049), а также в целях реализации пункта 63 Основ ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г. № 109 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, № 9, ст. 791).

Технические и технологические проблемы в системе.

Проблемы эксплуатации источников электроснабжения сельского поселения:

- Значительное увеличение потребления электроэнергии сельского поселения бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

- При увеличении нагрузок сельского поселения существующие сети 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения в связи с высоким износом воздушных и кабельных линий электропередач 10-0,4 кВ.

- Коммутационные аппараты 10-0,4 кВ не могут обеспечить надежность работы системы электроснабжения и её безопасность в связи с высоким износом.

- Большая протяженность линий 0,4 кВ (нет данных.) что приводит к повышенным потерям в электросети.

- Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

- Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети 0,4 кВ.

- Большой процент износа ТП и ВЛ

## Система теплоснабжения

Основные технические данные системы теплоснабжения.

Система централизованного теплоснабжения потребителей сельского поселения «Тракт» базируется на котельных, работающих  на дровах и угле, при мощности 1,65-1,72 Гкал/ч

Основная доля вырабатываемой котельными установками тепловой энергии потребляется на отопление жилых и общественных зданий.

Протяженность тепловых сетей  составляет 3,4 км

Отопление  жилых  домов частного сектора – в основном газовое и печное на дровах.

Доля поставки ресурса по приборам учета.

Данные по приборам учета отсутствуют.

Безопасность и надежность системы.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления);

- постоянный контроль за соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

Надежность обслуживания.

В соответствии со СНиП 41-01-2003 «Тепловые сети» при проектировании новых либо реконструкции, модернизации и техническом перевооружении существующих систем теплоснабжения, а также отдельных объектов теплоэнергетики, при изменении их характеристик, должно быть обеспечено увеличение уровня безопасности теплоснабжения в соответствии с утвержденной органами местного самоуправления перспективной схемой теплоснабжения.

Воздействие на окружающую среду.

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Технические и технологические проблемы в системе.

В настоящее время общее состояние объектов коммунальной теплоэнергетики, расположенных в поселении, можно оценить как удовлетворительное. Теплоснабжение осуществляется по двухтрубной тепловой сети. При выходе из строя котельной или аварии на магистральной сети, теплоснабжение полностью прекращается. Использование автономных резервных стационарных и мобильных источников теплоснабжения, в том числе потребителей первой категории, в настоящий момент не предусмотрено. Тепловые сети поселения не обладают достаточной пропускной способностью, диаметры магистральных трубопроводов занижены, что приводит к большим гидравлическим потерям и к недотопу зданий. Основные причины низкой энергоэффективности производства тепловой энергии:

- Высокий уровень износа оборудования котельных, 55%;

- Высокий уровень износа сетей, 40%;

- Низкая пропускная способность тепловых сетей.

Тариф на коммунальные ресурсы.

Организация, обслуживающая тепловые сети – ООО «ТеплоВодоканал»,

## Система водоснабжения

Основные показатели системы водоснабжения:

Источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения поселения являются подземные воды и открытые водоемы.

В настоящее время  водопроводные сети функционируют только в пст.Ракпас, частично пст.Тракт. Вода к существующим объектам общественного назначения  и к  жилым домам подается по водопроводным сетям.

Водоснабжение жилых домов частично централизованное, частично жилой сектор снабжается водой от водоразборных колонок.

Данные по потреблению воды отсутствуют.

По химическому составу воды скважин преимущественно пресные, гидрокарбонатные различного катионного состава.

Сети водопровода проложены подземно из труб различных материалов. Трубопроводы водоснабжения имеют большой износ, требуется частичный ремонт, замена сетей. Забор воды на тушение пожаров осуществляется из открытых водоёмов, а также из пожарных резервуаров, расположенных на территории поселения.

Институциональная структура.

На территории поселения услуги по холодному водоснабжению оказывает ООО «ТеплоВодоканал».

В настоящее время источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения сельского поселения являются подземные воды.

Характеристика системы ресурсоснабжения.

Водоснабжение населения и абонентов обеспечивается за счет артезианских скважин.  Основными потребителями воды является население. Данные по общей протяженности сетей отсутствуют.

Для системы водоснабжения используется 14 артезианских скважин.

Балансы мощности и ресурса. Резервы и дефициты системы ресурсоснабжения.

Данные по объему потребления воды отсутствуют.

Безопасность и надежность.

Для целей комплексного развития системы водоснабжения сельского поселения главным интегральным критерием эффективности выступает надежность функционирования сетей.

Качество.

Качество услуг водоснабжения определяется условиями договора и должно гарантировать бесперебойность предоставления услуг, соответствие их стандартам и нормативам.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

- перебои в водоснабжении (часы, дни);

- частота отказов в услуге водоснабжения;

- давление в точке водоразбора (напор), поддающееся наблюдению и затрудняющее использование холодной воды для хозяйственно-бытовых нужд.

Показателями, характеризующими параметры качества материального носителя услуги, нарушения которых выявляются в процессе проведения инспекционных и контрольных проверок органами государственной жилищной инспекции, санитарно-эпидемиологического контроля, муниципальным заказчиком и др., являются:

- состав и свойства воды (соответствие действующим стандартам);

- давление в подающем трубопроводе холодного водоснабжения;

- расход холодной воды (потери и утечки);

- соответствие качества очищенных вод нормам СанПиН.

Экологичность.

Питьевая вода, потребляемая населением сельского поселения, по микробиологическим и санитарно-химическим показателям не соответствует требованиям, описанным в санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации Г.Г.Онищенко, введенных в действие с 01.01.2002.

Технические и технологические проблемы в системе.

Существующие технические и технологические проблемы, возникающие при водоснабжении сельского поселения:

- износ сетей водоснабжения достигает более 65%;

## Система водоотведения

Система водоотведения на территории сельского поселения отсутствует в пст.Тракт.

## Система газоснабжения

Газоснабжение сельского поселения «Тракт» (пст.Ракпас, Тракт) осуществляет ООО «Газпроммежрегионгаз Ухта» на базе использования природного газа. Газоснабжение предусмотрено от газораспределительной станции (ГРС), расположенной в г.Емва.

## Краткий анализ состояния установки приборов учета и энергоресурсосбережения у потребителей

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011) в целях повышения уровня энергосбережения в жилищном фонде и его энергетической эффективности в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме включаются требования о проведении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома. Соответственно должно быть обеспечено рациональное использование энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление многоквартирных домов и мест общего пользования и др.).

В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в редакции от 11.07.2011), начиная с 1 января 2010 года бюджетное учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 г. каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В соответствии со ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261 «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» до 01.07.2012 собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, электрической энергии. Соответственно должен быть обеспечен перевод всех потребителей на оплату энергетических ресурсов по показаниям приборов учета за счет завершения оснащения приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии зданий и сооружений поселения, а также их ввода в эксплуатацию.

Жилищный фонд.

Информация по обеспеченности населения приборами учета воды в настоящий момент нет данных, доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%, газоснабжение - 100%, обеспеченность приборами учета тепловой энергии – 0%.

Бюджетные и прочие потребители.

Информация по обеспеченности бюджетных и прочих организаций приборами учета воды в настоящий момент нет данных, доля обеспеченности приборами учета электрической энергии составляет 100%, газоснабжение – 0%, обеспеченность приборами учета тепловой энергии – 0%.

Необходимо дальнейшее оборудование всех потребителей и организаций приборами учета потребляемых ресурсов.

## Перечень и количественные значения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденный Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- величины новых нагрузок;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность сельского поселения без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной – интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения новых объектов.

Результатами реализация мероприятий по системе теплоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе теплоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения сельского поселения являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Реализация программных мероприятий по системе сбора и утилизации (захоронении) ТБО, обеспечит улучшение экологической обстановки на территории сельского поселения.

Реализация программных мероприятий по системе газоснабжения позволит достичь следующего эффекта: перевод источников теплоснабжения на более дешевый вид топлива.

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки:

Электроснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год: на 2030 год – 5 ед./км;

- износ: на 2030 год – 35,0%.

Теплоснабжение:

- надежность обслуживания – количество аварий и повреждений на 
1 км сетей в год: на 2030 год - 1 ед./км;

- износ: на 2030 год – 30,0%.

Водоснабжение:

- удельный вес сетей, нуждающихся в замене:

на 2030 год – не более 30%;

- потери на 2030г. составят 0,5 тыс. куб. м.

Водоотведение:

-установить систему водоотведения в целом по поселению

Газоснабжение:

-удельный вес сетей, нуждающихся замене- по мере износа

Сбор и утилизация (захоронение) ТБО:

- продолжительность (бесперебойность) поставки товаров и услуг:

на 2030 год – 24 ч.;

- обеспечение утилизации отходов: на 2030 год – 100%.

ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Общая программа инвестиционных проектов включает:

- программу инвестиционных проектов в электроснабжении;

- программу инвестиционных проектов в теплоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоснабжении;

- программу инвестиционных проектов в водоотведении;

- программу инвестиционных проектов в сборе и утилизации (захоронении) ТБО;

- программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей;

- программу установки приборов учета у потребителей.

Общая программа инвестиционных проектов сельского поселения

| Наименование | 2016-2030 гг. тыс.руб |
| --- | --- |
| Программа инвестиционных проектов в электроснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция головных объектов электроснабжения | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция сетей электроснабжения | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в электроснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии | 0 |
| Проект: Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в теплоснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в газоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект: Реконструкция и техническое перевооружение (ГРП, другие источники либо головные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Новое строительство сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Проект: Реконструкция сетей газоснабжения (линейные объекты газоснабжения) | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в газоснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоснабжении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект. Развитие головных объектов системы водоснабжения | 0 |
| Проект. Реконструкция водопроводных сетей и сооружений | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоснабжении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в водоотведении |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Проект. Строительство и реконструкция сооружений и головных насосных станций системы водоотведения на перспективу | 0 |
| Проект. Реконструкция и модернизация линейных объектов водоотведения | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в водоотведении | 0 |
| Программа инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО |
| Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем | 0 |
| Задача 2: Перспективное планирование развития коммунальных систем | 0 |
| Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры | 0 |
| Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования | 0 |
| Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Итого по Программе инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО | 0 |
| Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Проект: Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда | 0 |
| Проект. Мероприятия по энергосбережению в бюджетных учреждениях и повышению энергетической эффективности этих учреждений | 0 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 |
| Программа установки приборов учета у потребителей |
| Задача 1. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей | 0 |
| Проект: Установка приборов учета в многоквартирных жилых домах | 0 |
| Итого по Программе реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей | 0 |
| ВСЕГО: общая Программа проектов | 0 |

## 6.1.Программа инвестиционных проектов в электроснабжении.

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в электроснабжении, обеспечивающих спрос на услуги электроснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку электрической энергии;

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка электронной перспективной схемы электроснабжения сельского поселения.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Реконструкция головных объектов» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Инвестиционный проект «Реконструкция сетей электроснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития системы электроснабжения в части источников электрической энергии:

- проведение капитального ремонта, реконструкция и замена изношенного оборудования, линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство и монтаж новых линий электропередач.

Цель проекта: обеспечение качества и надежности электроснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- снижение продолжительности перерывов электроснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг электроснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ электроснабжающей организации.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организаций коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: создание условий для повышения надежности и качества централизованного электроснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в теплоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги теплоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку тепловой энергии.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии централизованной системы теплоснабжения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятие:

- Развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: развитие системы централизованного теплоснабжения на территории сельского поселения, создание условий для повышения надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизации воздействия на окружающую среду, обеспечения энергосбережения.

Задача 3: Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Новое строительство, реконструкция и техническое перевооружение (головных объектов теплоснабжения) источников тепловой энергии» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: технические параметры определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- повышение надежности работы котельных.

Общий ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Новое строительство и реконструкция тепловых сетей (линейных объектов теплоснабжения)» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы теплоснабжения в части источников теплоснабжения:

- строительство новых сетей теплоснабжения;

- строительство сетей отопления и ГВС.

Цель проекта: повышение качества, надежности и ресурсной эффективности работы источников теплоснабжения.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2030 гг.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг теплоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ теплоснабжающей организации;

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного теплоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в водоснабжении, обеспечивающих спрос на услуги водоснабжения по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Проведение энергетического аудита организаций, осуществляющих производство и (или) транспортировку воды.

- Инвентаризация бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов. Организация постановки объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества. Признание права муниципальной собственности на бесхозяйные объекты недвижимого имущества.

Срок реализации: 2016-2030г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов и воды.

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Развитие головных объектов водоснабжения» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части источников водоснабжения:

- замена сетей водоснабжения;

- установка приборов учета;

- строительство системы водоснабжения в пст.Тракт

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: при наличии средств  организации коммунального хозяйства

Необходимые капитальные затраты: данные отсутствуют

Ожидаемый эффект: повышение качества и надежности услуг водоснабжения.

Срок получения эффекта: в течение срока полезного использования оборудования.

Инвестиционный проект «Реконструкция водопроводных сетей и сооружений» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей системы водоснабжения в части передачи воды:

- Замена водопроводных сетей;

- Замена аварийных участков существующей водопроводной сети;

- Прокладка новых сетей водопровода из полиэтиленовых труб;

Цель проекта: обеспечение надежного водоснабжения, соответствие воды требованиям законодательства.

Технические параметры проекта: определяются при разработке проектно-сметной документации на объект, планируемый к внедрению. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать установленным нормам и требованиям действующего законодательства.

Срок реализации проекта: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект:

- снижение потерь;

- повышение качества воды.

Срок получения эффекта: в соответствии с графиком реализации проекта предусмотрен с момента завершения реконструкции.

Простой срок окупаемости проекта: проект программы направлен на повышение надежности и качества оказания услуг водоснабжения и не предусматривает обеспечение окупаемости в период полезного использования оборудования.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка инвестиционных программ организацией коммунального комплекса, осуществляющей услуги в сфере водоснабжения.

- Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Дополнительного финансирования не требуется. Реализация мероприятий предусмотрена собственными силами организацией коммунального комплекса.

Ожидаемый эффект: повышение надежности и качества централизованного водоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в водоотведении

Данных нет

## Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Повышение надёжности и качества централизованного газоснабжения, минимизация воздействия на окружающую среду, обеспечение энергосбережения.

## Программа инвестиционных проектов в сбор и утилизацию (захоронение) ТБО, КГО и других отходов

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации (захоронения) ТБО, обеспечивающих спрос на услуги сбора и утилизации ТБО по годам реализации Программы для решения поставленных задач и обеспечения целевых показателей развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения, включает:

Задача 1: Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Мероприятия не предусматриваются.

Срок реализации:  данные отсутствуют.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: при развитии системы утилизации ТБО на территории сельского поселения организационные, беззатратные и малозатратные мероприятия Программы непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дадут, но их реализация обеспечит оптимизацию систем коммунальной инфраструктуры и создание условий и стимулов для рационального потребления топливно-энергетических ресурсов

Задача 2: Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка перспективных схем обращения с отходами 
сельского поселения.

- Разработка схемы санитарной очистки территории.

Мероприятие предусматривает создание системы информационной поддержки разработки и реализации нормативных правовых, организационных и технических решений по повышению эффективности, надежности и устойчивости функционирования системы захоронения (утилизации) ТБО.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- создание условий для повышения надежности и качества обращения с ТБО, минимизации воздействия на окружающую среду;

- полное формирование информационной базы о состоянии окружающей природной среды сельского поселения;

- качественное повышение эффективности управления в сфере утилизации (захоронения) ТБО за счет технического обеспечения получения, передачи, обработки и предоставления оперативной, объективной информации об обращении ТБО, уровне загрязнения.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Задача 3: Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.

Инвестиционный проект «Разработка и реализация проектов ликвидации объектов накопленного экологического ущерба и реабилитации загрязненных территорий» включает мероприятия, направленные на достижение целевых показателей развития объектов утилизации (захоронения) ТБО:

- Оборудование мест санкционированного сбора бытовых и крупногабаритных отходов в поселениях.

- Ликвидация несанкционированных свалок.

- Очистка земель на территории сельского поселения, используемых в качестве несанкционированных свалок. Рекультивация существующих свалок.

Цель проекта: устранение, оценка и ликвидация накопления экологического ущерба, нанесенного отходами производства и потребления.

Технические параметры проекта: Технические параметры рекультивации объектов (санкционированных и несанкционированных свалок) определяются при разработке проектно-сметной документации. Технические параметры, принятые при разработке проектных решений, должны соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации.

Рекультивация должна носить санитарно-эпидемиологическое и эстетическое направление. Работы по рекультивации должны включать выравнивание свалки, прикатывание свалочного грунта и засыпку его чистым почвогрунтом, для предотвращения эрозии нанесенного верхнего слоя целесообразно произвести посев трав.

Срок реализации проекта: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: реализация мероприятий непосредственный эффект в стоимостном выражении не дает, но их реализация обеспечивает:

- снижение экологического ущерба;

- снижение площади загрязнения земель отходами производства и потребления;

- возврат в хозяйственный оборот рекреационных земель, занятых свалками.

Задача 4: Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия:

- Разработка нормативно-правового обеспечения.

- Разработка технико-экономических обоснований на внедрение энергосберегающих технологий в целях привлечения внебюджетного финансирования.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Требуется финансирование и привлечение внебюджетных средств.

Ожидаемый эффект: повышение инвестиционной привлекательности.

Задача 5: Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Мероприятия:

- Формирование экологической культуры населения через систему экологического образования, просвещения, СМИ.

Цель проекта: создание эффективной системы информирования населения о ходе выполнения Программы, широкое привлечение общественности к ее реализации.

Срок реализации: 2016-2030 г.г.

Необходимый объем финансирования: данные отсутствуют.

Ожидаемый эффект: мероприятия непосредственного эффекта в стоимостном выражении не дают, но их реализация обеспечивает:

- повышение общественной активности граждан путем вовлечение их в участие в решение проблем охраны окружающей среды;

- повышение экологической культуры населения;

- увеличение доли населения, принявшего участие в экологических мероприятиях, обеспечение информацией в области охраны окружающей среды.

## Программа реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей

В программу реализации ресурсосберегающих проектов у потребителей включены мероприятия по повышению эффективности использования коммунальных ресурсов потребителей (многоквартирные дома, бюджетные организации, городское освещение).

Основные программные мероприятия в части жилого фонда и бюджетного сектора:

- проведение энергетического аудита;

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования;

- повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений;

- мероприятия по перекладке электрических сетей для снижения потерь электрической энергии в зданиях, строениях, сооружениях;

- мероприятия по автоматизации потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями;

- организация циркуляции в системах горячего водоснабжения жилых зданий и др.

Объем финансирования Программы, в части мероприятий по энергосбережению в жилищном фонде и в организациях с участием государства и сельского поселения составляет 0 тыс. руб. (данные отсутствуют), в т. ч. по источникам финансирования:

- бюджет сельского поселения – данные отсутствуют;

- внебюджетные источники – данные отсутствуют.

Экономические результаты

Общий экономический эффект от реализации Программы составит:

- экономия электрической энергии – данные отсутствуют;

- экономия воды – данные отсутствуют.

## Программа установки приборов учета у потребителей

В программу установки приборов учета у потребителей включены мероприятия по оборудованию приборами учета многоквартирных домов.

Основные программные мероприятия в части жилого фонда:

Жилой сектор:

- установка приборов учета потребления тепловой энергии в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;

- установка приборов учета потребления горячей воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют;

- установка приборов учета потребления холодной воды в многоквартирных жилых домах – данные отсутствуют.

Объем финансирования Программы - данные отсутствуют.

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

## 7.1Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения, определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения «Тракт».

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения «Тракт», которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов.

Реализация программы осуществляется в 1 этап: 2016-2030 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016-2030 гг.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативно-правовых актах Республики Коми.

## Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы сельского поселения «Тракт» является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения «Тракт» по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы сельского поселения «Тракт».

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения «Тракт» на период 2016-2030 годы

Разработчик:

Администрация сельского поселения «Тракт»

Юридический/фактический адрес: 169232, пст.Тракт, ул. Лесная, д.22 тел/факс: 8 (82139) 26-3-08,26-4-32

адрес электронной почты: Emva_trakt@mail.ru

Глава сельского поселения «Тракт»                                                                      О.В.Диденко

# Text boxes

Утверждена

Постановлением администрации

сельского поселения «Тракт»

от 00  ---    2016 г. № XXXIII- 000

(Приложение)

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ТРАКТ»

КНЯЖПОГОСТСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

на период 2016 – 2030 годы

2016 год